O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

«MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI» FAKULTETI

«MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI» KAFEDRASI

| «TASDIQLAYMAN» «Mashinasozlik texnologiyasi» fakulteti dekani L.Olimov _________________ «___»_______2016 y. |  | «HIMOYAGA QO’YILDI» «Mashinasozlik texnologiyasi» kafedrasi mudiri X. Akbarov ______________ «___»_______ 2016 y. |
| --- | --- | --- |

“Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini  jihozlash va avtomatlashtirish” yo’nalishi talabasi

Abdumajidov Doniyorbek Baxtiyorjon o’g’li

“Tojmetall” AJ sharoitlarida “Chap vilka” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish mavzusidagi

DIPLOM LOYIXASI

Ilmiy rahbar                                                    B.Mamadjanov

Andijon-2016 yil

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

“ MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” FAKULTETI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

DIPLOM LOYIXASI BO’YICHA

T U SH I N T I R I SH   X A T I

Diplom loyixasining  mavzusi: “Tojmetall” AJ sharoitlarida “Chap vilka” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish.

Yo’nalish: Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jixozlash va avtomatlashtirish

4-kurs 020-12 guruh talabasi:                                      D.Abdumajidov

Fakultet dekani:                                                            L.Olimov

Kafedra mudiri:                                                            X.Akbarov

Rahbar:                                                                         B.Mamadjanov

Maslaxatchilar:

Texnologik qismi:                                                         B.Mamadjanov

Konstruktorlik qismi:                                                    B.Mamadjanov

Xayot faoliyati xavfsizligi qismi:                                 A.Raximov

Iqtisodiy qismi:                                                             M.Muxtorov

Andijon – 2016 yil

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” FAKULTETI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

DIPLOM LOYIXASINI BAJARISH BO’YICHA

T O P SH I R I Q

Abdumajidov Doniyorbek Baxtiyorjon o’g’li

1. Diplom loyixasining mavzusi: “Tojmetall” AJ sharoitlarida “Chap vilka” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish.

Institut bo’yicha 2015 yil 25-dekabrdagi 229-sonli buyruq bilan tasdiqlangan.

2. Diplom loyiasini bajarish uchun ma’lumotlar:

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, qarorlari, farmoyishlari, VM qarorlari, ilmiy-texnik adabiyotlar, internet ma’lumotlari, detal ishchi chizmasi, ishlab chiqarish xajmi.

3.Tushintirish xatida keltiriladigan ma’lumotlar:

1) Kirish. O’zbekistonning rivojlanishda mashinasozlik sanoatining  roli  ahamiyati, qaror va farmonlar, diplom loyixasining maqsad va vazifalari  to’g’risida ma’lumotlar beriladi.

2) Umumiy kism.  Detalning xizmat vazifasi, ishlab chiqarish turini aniqlash va boshqalar.

3) Texnologik qism. Zagatovka olish turini tanlash, texnologik jarayon marshuritini ishlab chiqish, detal konstruktsiyasini texnologiklikka taxlili, zagatovkaga ishlov berishda qo’yim xisobi, kesish maromlarini xisoblash, vaqt me’yorini xisoblash.

4) Konstruktorlik qismi.  Dastgox moslamasi, kesuvchi asbob va o’lchov vositalarini bayon va xisoblari.

5) Xayot faoliyati xavfsizligi qismi.  Loyihalanayotgan ishchi joyini mehnat sharoitlarining ta’rifi, ishlab chiqarish joyida yoritish tizimini tanlash, ventilatsiya tizimini tanlash, elektr xavsizligi, yong’in xavfsizligi, aloqa yong’in signalizatsiya tizimi va boshqalar, mexnat xavfsizligi bo’yicha barcha talablar va qonun qoidalar.

6) Iqtisodiy qism.  Texnologik jarayonning iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

7) Xulosa. Bajarilgan diplom loyixasi bo’yicha xulosalar va takliflar yoritiladi.

8) Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. Bajarilgan diplom loyixasi bo’yicha foydalanilgan  adabiyotlar ro’yxati .

9) Ilovalar. Spetsifikatsiyalar va texnologik jarayon xujjatlari.

4. Diplom loyiasining chizmalari ro’yhati:

- Detalm chizmasi

- Zagotovka chizmasi.

- Texnologik sozlash kartalari.

- Moslama chizmasi.

- Kesuvchi asbob chizmasi.

- O’lchov vositasi yoki uchastka plani.

5. Diplom loyixasi qismlari bo’yicha maslahatchilar:

| № | Diplom loyixasining qismlari | Boshla-nish muddati | Tugal-lanish muddati | Imzo | Maslahatchining familiyasi va ismi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Texnologik qism | 25.03.16 | 20.04.16 |  | B.Mamadjanov |
| 2 | Konstruktorlik qismi | 25.04.16 | 20.05.16 |  | B.Mamadjanov |
| 3 | Xayot faoliyati xavfsizligi qismi | 20.05.16 | 25.05.16 |  | A.Raximov |
| 4 | Iqtisodiy qism | 25.05.16 | 30.05.16 |  | M.Muxtorov |

6. Topshiriq berilgan sana :                                  11.01.2016

7. Diplom loyixasini

topshirish sanasi:                                                10.06.2016

Rahbar:

B.Mamadjanov                                                                         ________

(imzo)

Topshiriq bajarish uchun qabul qilindi

D.Abdumajidov                                                                        ________

(imzo)

Kafedra mudiri

X.Akbarov                                                                                ________

(imzo)

# КИРИШ

Жамиятнинг моддий техника базасини яратувчи ва мамлакатимизнинг техник тараққиётини ривожланишини белгиловчи соҳа машинасозликдир. У саноатнинг турли тармоқларини янги техника, ишлаб чиқариш воситалари билан таҳминлайди. Шу сабабли машинасозлик ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларини ривожланишига катта таҳсир кўрсатувчи саноатнинг муҳим кўрсаткичларидан биридир.

Машинасозликнинг асосини машиналарни лойихалаш ва ишлаб чиқаришни ташкил этади. Машиналар ўз навбатида жамият турмуш фаровонлигини кўрсатади. Улар иш унумдорлигини, меҳнат самарадорлигини ва маҳсулот сифатини оширадилар. Мустақилликнинг бошланғич давридаёқ, мамлакатимизда машинасозликни ривожлантиришга асосий эҳтибор қаратилди. Кўплаб қўшма корхоналари машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқара бошлади.

Машиналарга юқори аниқлик ва тезлик, иссиқликка  чидамлилик, кичик вазн ва хажм, мустаҳкамлик  ва ишончлилик каби юқори талаблар қўйилган. Бундай талабларни ошиб бориши машинасозлар олдига мураккаб конструкторлик  ва технологик саволларни қисқа вақт ичида ечиш масаласини қўймоқда.

Машинасозлик технологияси ишлаб чиқариш дастурига асосан белгиланган муддат ичида талаб этилган сифат даражасида меҳнат ҳамда моддий ресурсларни кам сарфлаган ҳолда машина ва механизмлар тайёрлаш қонуниятларини ўргатади.

Машинасозлик технологияси фан сифатида шаклланишининг асосий шартларидан бири инсоннинг меҳнат қуролларини такомиллаштиришга ва ишлаб чиқариш унумдорлигини оширишга бўлган интилишларидадир. Машинасозликни ривожланишида ҳозирги кунда икки йўналиш асосий ва белгиловчи бўлиб қолмоқда. Булардан бири ишлаб чиқариш жараёнининг ва уни технологик тайёрлашни интеллектуаллаштириш бу ўз навбатида лойихалаш бўлимларида ва бевосита ишлаб чиқариш жараёнларида ЭХМ лардан ва автоматлаштириш воситаларидан кенг кўламда фойдаланишдан иборатдир. Чунки интеллектуал лойихалаш ва ишлаб чиқариш тизимлари тайёр маҳсулот турининг биридан иккинчисига ўтишининг мосланувчанлигини таҳминлайди. Иккинчи йўналиш инсон эҳтиёжини индивидуаллигини, бозор иқтисодиёти талабларини ҳисобга олган ҳолда бир ҳил вазифани бажарувчи турли кўринишдаги машина ва механизмлар яратишдан иборат.

# 1. УМУМИЙ ҚИСМ

## 1.1. Деталнинг хизмат вазифаси

Вилка  детали, машинасозлик ишлатилиб унинг материали пулатлардан тайёрланади. Менга берилган детал “Вилка” бўлиб материали пўлат 3 дан тайёрланган. Унинг вазифаси деталларни бир-бирига махкамлаш учун хизмат қилади.

1-жадвал

Пўлат3 нинг кимёвий таркиби

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,35-0,42% | 0,17-0,37% | 0,5-0,8% | 0,3% гача | 0,025% гача | 0,025% гача | 0,8-1,1% | 0,3% гача |

2-жадвал

Пўлат3 нинг механик хоссалари

| σ т | σ в | δ5 % | ан кДж/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МПА |  |  |
| 780 | 930 | 12 | 880 |

## 1.2. Детал тузилишининг технологикликлиги ва унинг миқдорий кўрсаткичлари

Ишлаб чиқариш обҳекти бўлган маҳсулот конструкциясини технологиклиги қуйидаги нуқтаи назарлар бўйича тахлил қилинади. Қўлланиладиган материалнинг кўриниши ва тури хом–ашёни кўриниши ва тайёрлаш услублари.

Қўлланиладиган ишлов бериш йиғиш тайёрлаш корхонасидан ташқарида монтаж қилиш ва синашни технологик усуллари ва кўринишлари прогрессив технологик жараёнлар шунингдек кам меҳнат ва энергия сарфланадиган, чиқиндисиз типавий технологик жараёнлардан фойдаланганлик даражаси жараёнларни механизациялаш, автоматлаштириш имконияти, унификацияланган йиғиш бирикмалари ва деталларни фўллаш даражаси. Тайёрловчи корхонани ўзига хос хусусиятлари талаб қилинган ишчилар клафикациялари.

Деталнинг ишчи чизмасини тахлил қилиш шуни кўрсатадики детални ишчи вазифасини ўзгартирмаган ҳолда уни тузилиши элементларини қисқартириш имконияти йўқ. Детал тузилиши хом–шаё олишни рационал усулларидан фойдаланиш имкониятини беради. Ишлов беришда қийинчилик туғдирадиган ва мақсадга муқофиқ бўлмаган юзалар аниқланади. Заготовка тузилиши ва мустахкамлиги ва уни унумдорлигини юқори бўлган ишлов ьериш усулларидан фойдаланишни чегараланмайди. Материални ишлов берилувчанлиги лезвияли ва образив асбоблардан фойдаланишга имкон беради. Технологиклик ва аниқлик бўйича тахлил технологик жараён маршрутини тузиш дастгоҳларни назорат ишларини аниқлашга негиз бўлиб қолади.

Детал конструциясини технологиклиги –– конструциясини шундай хоссалари йиғиндисики бунда бир хил сифат кўрсаткичларига эга бўлган бир хил шароитда тайёрланган ва эксплуатация қилинадиган ўхшаш конструкциясига эга бўлган махсулотга нисбатан янада самарадор технологиялар билан ишлов бериш таҳмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш имкониятини беради.

Детални технологиликка тахлил қилиш ишлаб чиқаришни технологик тайёрлашни мухим масаласидир.

Лойихаланаётган детални чизмасини тахлили шуни кўрсатадики детални ишчи вазифасини ўзгартирмаган ҳолда уни тузилиши элементларини қисқартириш имкони йўқ. Ишлов беришда қийинчилик туғдирадиган ва мақсадга мувофиқ бўлмаган юзалар аниқланади.

Бажарилган тахлил қуйидаги коэффицентларни аниқлашга имкон беради.

- Конструктив элементларни унификациясини коэффиценти.

бу ерда:

Qy.э ва Qэ унификацияланган конструктив элементлар сони ва детални ҳамма элементлар сони

- Материаллардан фойдаланиш коэффиценти.

бу  ерда:

q––детал оғирлиги, q=0.5 кг

Q––заготовка оғирлиги, Q=0.9 кг

- Ишлов бериш аниқлиги коэффиценти.

бу ерда:

- Юзалар ғадир–будурлик коэффиценти.

бу ерда:

Бажарилган тахлил йиғув бирикманинг  берилган детални тўғри лойихалашга имкон беради.

## 1.3. Ишлаб чиқариш турини аниқлаш

Ҳар бир машинасозлик корхонаси бир йил давомида ишлаб чиқаришга керак бўлган маҳсулот ва захира қисмларининг маҳлумотига эга. Бу маҳлумот ишлаб чиқариш дастури деб аталади ва унда маҳлумотни тури, сони, ўлчами ва материали тўғрисида ҳам етарлича ахборот бор. Корхонанинг умумий ишлаб чиқариш дастурига асосан цехлар бўйича ишлаб чиқариш дастури тузилади. Ҳар бир маҳсулот умумий кўринишининг чизмаси, деталларнинг ишчи чизмаси, йиғув чизма, спецификациялар ва техник талаблар билан бойитилади.

Ишлаб чиқариш дастурининг хажми, маҳсулот таснифи, жараённинг техник ва иқтисодий шартларига асосоан шартли равишда учта ишлаб чиқариш тури мавжуд: донали, серияли, ялпи. Ҳар бир ишлаб чиқариш тури ўзига хос ташкилий шаклга эга. Шуни айтиш керакки, битта корхонада хар-ҳил ишлаб чиқариш турлари бўлиши мумкин.

Ишлаб чиқариш тури ва унга тўғри келадиган ишни ташкил қилиш шакли теҳнологик жараённи таснифини ҳамда унинг тузилишини аниқлайди. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқариш турини аниқлаш деталга механик ишлов бериш теҳнологик жараённи лойихалашни бошланғич асосий босқичидир. Ишлаб чиқариш турини жадваллар усули билан аниқлаганда деталнинг оғирлиги ва йиллик ишлаб чиқариш дастури талаб қилинади.

Бунда N=10000 дона ва m=0.5 кг бўлганда ([10],2ж,18б) ишлаб чиқариш тури ўрта серияли деб айтишимиз мумкин.

Берилган йиллик дастурга асосан  ишлаб чиқариш қадамини қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади.

бу ерда:  – дастгоҳларни бир йиллик ҳақиқий ишлаш вақти фонди;  N=10000 дона – йиллик ишлаб чиқариш дастури.

Бўлимдаги иш тартиби 2 сменали. Серияли ишлаб чиқариш турида деталларни партияларга бўлиб ишлов бериш сабабли партиядаги деталлар сонини ҳисоблаб топиш талаб қилинади.

бу ерда: а=3,6,12,24 кун – партиядаги деталларни ишлов беришга киритилиш даври;  F=254 кун – бир йилдаги ишчи кунлар сони.

# 2. ТЕХНОЛОГИК ҚИСМ.

## 2.1. Заготовка турини танлаш ва уни олиш усулини аниқлаш.

Машина деталлари учун хом-ашё қуйидаги кўринишдан иборат бўлиши мумкин:

- Чўян,пўлат, рангли металл ва пластмассалардан тайёрланган қуймалар.

- Болғаланган ва штампланган хом-ашё :

- Пўлатдан совутилаган ва қиздирилган холларда тайёрланган прокатлар ва рангли металл - прокатлар.

Хом-ашёнинг тури ишлаш шарт-шароитларига боғлиқ бўлади.

Шаклдор деталлар ишлаш жараёнида чўзилиш ва эгилиш таьсирида бўлмасада, одатда чўянлардан тайёрланади.

Болғалаш ёрдамида эгилиш, чўзилиш буралишга ишловчива кўндаланг кесими бўйича ўлчамлардан фарқ бўлган деталларнинг хом-ашёлари тайёрланади. Болғалаш билан катта ўлчамли деталлар учун донали ва кичик серияли ишлаб чиқариш шароитида ёки бошқа холларда кичик деталлар учун хом-ашё тайёрланади.

Штампланган хом-ашё штамплаш машиналарда олинади. Штампланаган металлнинг структураси бир хиллиги билан ажиралиб туради. Штампланган хом-ашёнинг шакли деталл шаклига жуда яқин бўлтб,айрим холларда механик иўлов берилмайди. Бу ўз навбатида металл сарфини камайтиради. Штамплаш жараёнининг иш унумдорлиги болғалашга нисбатан анча юқори. Штамплаш йўли билан серияли ишлаб чиқариш шароитларида қўл келади.

Айлана, квадрат, олти бурчакли прокатлардан тайёрланган хом-ашё ўз шакли бўйича юқоридаги кўринишларга яқин бўлган деталлар тайёрлашда қўлланилади.

Қайси турдаги хом-ашё танлаш уни техник иқтисодий кўрсатгичларининг ҳисоблаб чиқилгандан сўнг амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади. Хом-ашёни олиш усулини танлашни, детални ўлчам ва материаллари, ишчи вазифаси, уни тайёрлашга техник талаблар, йиллик дастур ва умумий тузилиши каби омиллар белгилаб беради.

Бу масалани хал қилишда шунга интилиш керакки, заготовкани ўлчам ва тузилиши детальни ўлчами ва тузилишига максимал яқин бўлиши керак.

Шуни хам унутмаслик керакки, заготовкани аниқлигини ошириш ва тузилишини мураккаблаштириш уни таннархини кўпайишига олиб келади.Шунинг учун хам хом-ашё олиш оптимал усули қилиб хом-ашёни таннархини арзон усули ҳисобланади.

Ишни бажаришдан олдин металлдан фойдаланиш коэффицентини, хом-ашёни таннархи аниқланиб уни олиш усуллари тахлил қилинади.

Тахлил мабойнида прокат, штамплаш,қуйма усуллари кўриб чиқилиб бизнинг деталимизга заготовкани штамплаш усулида олишга қарор қилдик.

## 2.2. Детал юзаларига механик ишлов бериш режасини тузиш.

3-жадвал

| Операция № | Ўтиш № | Операция номи ва ўтишлар мазмуни | Базалаш юзаси | Маҳкамлаш юзаси | Дастгоҳ номи ва тури |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 005 010 | 1 2 3 1 | Вертикал фрезалаш А ўрнатиш А ва В юзалар фрезалансин Б ўрнатиш С юза фрезалансин Д юза қора ва тоза фрезалансн Пармалаш В юзадаги тешик пармаланси | С,Д С,Д К | К К К | 6Т12 Вертикал фрезалаш 2Н125 Вертикал пармалаш |

## 2.3. Механик ишлов бериш учун қолдирилган қуйимларни аналитик ҳисоби.

А юзада Ø40 баландлиги 55 мм бўлган тешик учун қўйим миқдорини ҳисоблаймиз. Заготовка қуйма усули билан олинган. Юза ғадар-будурлиги Rz=3,2 мкм. Тешик очиш учун технологик маршрутга кўра қора ва тоза йўниб кенгайтириш жараёнлари бажарилади.

Айланувчи деталларга ишлов беришда қўйимларни аниқлаш қуйидаги формула ёрдамида топилади [3, 62 б.]:

Заготовка учун профилнинг нотекисликлари баландлиги R ва сирт қатламдаги нуқсонлар чуқурлиги Т ни жадвалдан оламиз [4, 186-188 б.]:

1). Заготовка: R=300 мкм; Т=300 мкм ;

2). Қора кенгайтириш: R=50 мкм; Т=50 мкм;

3). Тоза кенгайтириш: R=20 мкм; Т=25 мкм.

Допусклар миқдори [4, 192 б.]:

- заготовка (қуйма) учун δ=1000 мкм;

- қора кенгайтириш учун δ=390 мкм;

- тоза кенгайтириш учун δ=250 мкм.

Агар ишлов бериш марказий тешиклар орқали амалга оширилаётган бўлса, у ҳолда ўрнатишдаги хатолик радиал йўналишда нулга тенг деб олиниши мумкин.

Фазовий четланишларнинг умумий йиғиндиси қуйидаги формула ёрдамида топилади:

бу ерда =0,6 мм – бошқа юзага нисбатан сурилиш қиймати;

Қолдиқ фазовий четланишлар:

- қора кенгайтиришдан сўнг ρ1=0,06·822=49 мкм.

Қўйимларнинг минимал миқдорини ҳисоблаймиз:

- қора кенгайтириш:

- тоза кенгайтириш:

dmin3 = 40,75 мм;      dҳис3=40,75 + 0,25 = 41 мм;

dmax1= 40,75 - 0,298 = 40,452 мм;   dҳис1=40,452 + 0,39 = 40,842 мм;

dmax0 = 40,452 - 2,844 = 42,608 мм;   dҳис0=42,608 + 1 = 43,608 мм.

Қуйимларнинг энг катта ва энг кичик чегаравий қийматлари йиғиндисини аниқлаймиз:

Хисоблар тўғрилигини текширамиз.

2392 - 3142 = 1000 - 250

750 = 750

Ҳисоб тўғри бажарилган.

Баландлиги 50 мм бўлган В юза учун қўйим миқдорини ҳисоблаймиз. Тешик очиш учун технологик маршрутга кўра қора ва тоза йўниб кенгайтириш жараёнлари бажарилади.

Айланувчи деталларга ишлов беришда қўйимларни аниқлаш қуйидаги формула ёрдамида топилади [3, 62 б.]:

Заготовка учун профилнинг нотекисликлари баландлиги R ва сирт қатламдаги нуқсонлар чуқурлиги Т ни жадвалдан оламиз [4, 186-188 б.]:

1). Заготовка: R=300 мкм; Т=300 мкм ;

2). Қора кенгайтириш: R=50 мкм; Т=50 мкм;

3). Тоза кенгайтириш: R=20 мкм; Т=25 мкм.

Допусклар миқдори [4, 192 б.]:

- заготовка (қуйма) учун δ=1200 мкм;

- қора кенгайтириш учун δ=300 мкм;

- тоза кенгайтириш учун δ=120 мкм.

Агар ишлов бериш марказий тешиклар орқали амалга оширилаётган бўлса, у ҳолда ўрнатишдаги хатолик радиал йўналишда нулга тенг деб олиниши мумкин.

Фазовий четланишлар

Қолдиқ фазовий четланишлар:

- қора кенгайтиришдан сўнг ρ1=0,06·700=42 мкм.

Ўрнатишдаги хатолик

бу ерда   – базалашдаги хатолик,   =25 мкм [3, 73 б.];   – мустаҳкамлашдаги хатолик  =110 мкм [3, 75 б.].

Қора кенгайтириш-=6 мкм.

Қўйимларнинг минимал миқдорини ҳисоблаймиз:

- қора кенгайтириш:

- тоза кенгайтириш:

dҳис2=72 мм;             dmax2 = 72 + 0,12 = 72,12 мм;

dҳис1=72  + 0,284 = 71,716 мм;         dmax1=71,7  + 0,3 = 72,016 мм;

dҳис0=71,716 + 2,618 = 69,098 мм;    dmax0=69,1+1,2 = 70,298 мм.

Қуйимларнинг энг катта ва энг кичик чегаравий қийматлари йиғиндисини аниқлаймиз:

Хисоблар тўғрилигини текширамиз.

2902 - 1822 = 1200 - 120

1080 = 1080

Ҳисоб тўғри бажарилган.

Қабул қилинган заготовка тури ва технологик маршрутга кўра қўйим миқдорлари ва рухсат этилган четланишларни жадвал усулида топамиз.

Қўйим миқдорини аниқлаш ва четланишларни белгилаш ГОСТ 7505-89 асосида.

3.5–жадвал

| Ишлов бериладиган юза | Ўлчам | Қўйим | Четланиш, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жадвал, мм | Ҳисобий, мм |  |
| В | 50-0,1 | 2,0 |  | +0,5 -0,3 |

## 2.4. Кесиш маромини қисқа аналитик усул билан ҳисоблаш ва асосий вақтни аниқлаш

005 Фрезалаш операцияси  бўйича кесиш маромларини ҳисоблаш.

Ўтиш мазмуни: А ва В юзалар фрезалансин.

Дастгоҳ: 6Т12 - Вертикал фрезалаш дастгоҳи.

Ишлов бериладиган қўйим миқдори - t=h=2 мм.

Кесувчи асбоб:Ø100 мм Т15К6 - қаттиқ қотишмали торецли фреза. Сирт юзаларни фрезалашда фреза диаметри - D=1,5∙B=1,5∙60=90 мм. Стандарт бўйича фреза диаметрини: D = 100 ҳамда тишлар сонини аниқлаймиз: z=10.

Кесиш маромларини аниқлаймиз.

1). Кесиш чуқурлигини аниқлаймиз. Қўйимни бир ишчи юриш билан оламиз - t=h=2 мм.

2). Суриш қийматини қабул қиламиз. [3] (33-жадвал, 283-бет) га асосан s_z=0,13 мм/дақ.

3). Танланган фреза учун турғунлик даврини топамиз: [3] (42-жадвал, 292-бет) Т=180 дақ.

4). Кесиш тезлигини топамиз:

бу ерда,

C_v = 332 - кесиш тезлигини топиш коэффициенти, [3] (39-жадвал, 286-бет); x = 0,1 - кесиш чуқурлиги кўрсаткич даражаси; y = 0,4 - узатиш кўрсаткичи даражаси; m = 0,2 - кесувчи асбобнинг турғунлик даври кўрсаткич даражаси; u=0,2; p=0; m=0,2.

Kv - кесиш тезлигининг тўғрилаш коэффициенти,  у қуйидаги формула ёрдамида топилади:

бу ерда,

Kmv = 1,32 - ишлов берилаётган материалнинг физик-кимёвий хусусиятларининг таҳсирига боғлиқ коэффициент, [4] (1-4 жад., 261-263 б.);

Кпv = 0,8 - заготовка юзасига боғлиқ коэффициент, [4] (5-жадвал, 263 б.);

Киv = 1 - кесувчи асбобни кесиш тезлигига таҳсирини ҳисобга олиш коэффициенти, [4] (6-жадвал, 263 б.).

Kv = 1,32 · 0,8 · 1 = 1,056

У ҳолда кесиш тезлиги қуйидагига тенг:

5). Шпинделнинг айланишлар сони қуйидагича топилади:

Биз танлаган дастгоҳга кўра айланишлар сони n_ҳ=800 айл/дақ.

6). Ҳақиқий кесиш тезлиги эса қуйидагича:

7). Сурилиш ҳаракат тезлиги

Дастгоҳ бўйича дақиқавий сурилиш

Фреза тишига ҳақиқий сурилиш қиймати

8). Кесиш кучини ҳисоблаймиз

бу ерда,

[3] (41-жадвал, 291-бет) га асосан коэффициент ва даража кўрсаткичлари қийматларини топамиз: Ср=825; х=1; у=0,75; u=1,1; q=1,3; w=0,2; n=800 ишлов берилаётган материал сифатини тўғрилаш коэффициенти Кмр=0,954 ([3], 9-жадвал, 264-бет). У ҳолда кесиш кучи

9). Кесиш қувватини ҳисоблаймиз

10). Дастгоҳ максимал қуввати бўйича текширамиз

, яҳни ишлов бериш мумкин.

11). Асосий технологик вақтни аниқлаймиз:

бу ерда, L - узатиш ҳаракатланиш траекторияси бўйича кескичнинг умумий йўли;

i - ишчи ход сони.

Ишчи ход узунлиги қуйидагича топилади:

l - ишлов бериладиган юза узунлиги, l = 85 мм; y =17,5 мм; Δ=3 мм.

## 2.5. Кесиш маромларини жадваллар усулида ҳисоблаш ва асосий вақтни аниқлаш

Жадвал усулида 005-фрезалаш операцияси 2-ўтиш учун кесиш маромларини ҳисоблаймиз. С юза мм узунликда фрезалансин.

Бошланғич маҳлумотлар:

дастгоҳ: 6Т12 вертикал фрезалаш дастгоҳи

кесувчи асбоб: Ф100 мм Т15К6 торецли фреза ГОСТ 18880-73;

кесиш чуқурлиги: t = 2 мм.

1. Суппортнинг ҳаракат йўли узунлигини ҳисоблаймиз:

бу ерда, lкес - кесиш узунлиги, lкес=64 мм;

у - кесиш нуқтасига келиш ва кесиб ўтиб кетиш йўли, y=2 мм [5, 300 б];

Lқўш - деталнинг конфигурацияси кўра қўшимча ҳаракатланиш йўли, Lқўш=3 мм.

2. Суриш қийматини аниқлаймиз:

3. Норматив асосида кесувчи асбобнинг турғунлик даврини аниқлаймиз:

Т = 60 дақ. [5, 87 б.].

4. Кесиш тезлиги ҳамда шпинделнинг айланиш сонини топамиз:

бу ерда, vж - жадвал бўйича кесиш тезлиги, vж = 28 м/дақ. [5, 96 б.];

К1 - ишлов бериш ўлчамларига боғлиқ коэффициент, К1=1,1 [5, 96 б.];

К2 - кесувчи асбобга боғлиқ коэффициент, К2=1,35 [5, 100 б.];

К3 - ишлов бериш турига боғлиқ коэффициент, К3=1,15 [5, 100 б.].

Тавсия этиладиган шпинделнинг айланишлар сони:

Танлаган дастгоҳимизга кўра айланишлар сонини n=500 1/дақ.  тенг деб оламиз. У ҳолда ҳақиқий кесиш тезлиги:

5. Дақиқавий ўтишни ҳисоблаймиз:

бу ерда, z - тишлар сони.

6. Асосий вақтни ҳисоблаймиз:

7. Кесиш қувватини ҳисоблаймиз:

бу ерда, Е - жадвал бўйича аниқланадиган қиймат, Е = 2,3 Н. [5, 102 б.];

К1 - кесувчи асбоб материалига боғлиқ коэффициент, К1=0,7 [5, 103 б.];

К2 - кесиш тезлигига боғлиқ коэффициент, К2=1 [5, 103 б.].

Дастгоҳнинг максимал қуввати Nэ = N ∙ η = 5,5 ∙ 0,8 = 4,4 кВт.

5,16<5,28. Ишлов бериш мумкин.

Жадвал усулида 005-фрезалаш операцияси 3-ўтиш учун кесиш маромларини ҳисоблаймиз. Д юза фрезалансин.

Бошланғич маҳлумотлар: дастгоҳ-6Т12 вертикал фрезалаш

Кесувчи асбоб-Ф100 мм Т15К6 торецли фреза  ГОСТ 18880-73; кесиш чуқурлиги-25 мм.

1. Суппортнинг ҳаракат йўли узунлигини ҳисоблаймиз:

бу ерда, lкес=85 мм;  y=2 мм [5, 300 б]; Lқўш=3 мм.

2. Суриш қиймати: s_z=0,3 мм/айл [5, 85 б].

3. Кесувчи асбобнинг турғунлик даври - Т = 60 дақ. [5, 87 б.].

бу ерда, vж = 35 м/дақ. [5, 96 б.]; К1=1,1 [5, 96 б.]; К2=1,35 [5, 100 б.]; К3=1,15 [5, 100 б.].

5. Тавсия этиладиган шпинделнинг айланишлар сони:

Дастгоҳ паспортига кўра - n=600 1/дақ. У ҳолда ҳақиқий кесиш тезлиги:

6. Дақиқавий ўтиш:

Дастгоҳ паспорти бўйича - =1000 мм/дақ.

7. Асосий вақт:

8. Кесиш қуввати:

бу ерда, Е = 2,3 Н. [5, 102 б.]; К1 = 0,7 [5, 103 б.]; К2 = 1 [5, 103 б.].

Дастгоҳнинг максимал қуввати Nэ = N ∙ η = 5,5 ∙ 0,8 = 4,4 кВт.

Ишлов бериш мумкин.

010-пармалаш операцияси 1-ўтиш учун кесиш маромларини ҳисоблаймиз. В юза L=40 мм узунликда пармалансин.

Бошланғич маҳлумотлар: дастгоҳ-2Н125 вертикал пармалаш дасттгоҳи

Кесувчи асбоб-Ф20 мм Р6М5 спирал парма ГОСТ 18880-73; кесиш чуқурлиги-20 мм.

1. Суппортнинг ҳаракат йўли узунлигини ҳисоблаймиз:

бу ерда, lкес=85 мм;  y=2 мм [5, 300 б]; Lқўш=3 мм.

2. Суриш қиймати: s=0,3 мм/айл [5, 85 б].

3. Кесувчи асбобнинг турғунлик даври - Т = 60 дақ. [5, 87 б.].

бу ерда, vж = 35 м/дақ. [5, 96 б.]; К1=1,1 [5, 96 б.]; К2=1,35 [5, 100 б.]; К3=1,15 [5, 100 б.].

5. Тавсия этиладиган шпинделнинг айланишлар сони:

Дастгоҳ паспортига кўра - n=600 1/дақ. У ҳолда ҳақиқий кесиш тезлиги:

6. Дақиқавий ўтиш:

Дастгоҳ паспорти бўйича -

7. Асосий вақт:

8. Кесиш қуввати:

бу ерда, Е = 0,2 Н. [5, 102 б.]; К1 = 0,7 [5, 103 б.]; К2 = 0,9 [5, 103 б.].

Дастгоҳнинг максимал қуввати Nэ = N ∙ η = 5,5 ∙ 0,8 = 4,4 кВт.

.

| Опер. | Ўтиш | t, мм | s, мм/айл | n, айл/дақ | V, м/дақ | Та, дақ | Та, дақ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 1 | 1,5 | 0,3 | 500 | 47 | 2,38 | 5,835 |
|  | 2 | 1,5 | 0,3 | 600 | 57 | 0,508 |  |
|  | 3 | 1,5 | 0,3 | 500 | 47 | 2,44 |  |
|  | 4 | 1,5 | 0,3 | 600 | 57 | 0,508 |  |
| 010 | 1 | 1,8 | 0,3 | 800 | 63 | 0,278 | 3,029 |

## 2.6. Сарфланган техник вақт меҳёрини аниқлаш

005-фрезалаш операцияси учун донавий вақт меҳёрини ҳисоблаймиз. Техник вақтни меҳёрлаш серияли ва ялпи ишлаб чиқариш шароитларида ҳисобий аналитик усул ёрдамида топилади. Бизнинг ҳолатга кўра ишлаб чиқариш - катта серияли. Партиядаги деталлар сони - 500 дона.

Донавий калкуляцион вақт Тд.к. катта серияли ишлаб чиқариш шароитида қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

бу ерда, Тт - ишлаб чиқаришга тайёрлаш вақти, дақ; n - партиядаги деталлар сони, дона; Та - асосий вақт,

Тё - ёрдамчи вақт,

Тё - заготовкани ўрнатиш ва бўшатиш учун сарфланадиган вақт; Тқ.е. - завготовкани қотириш ва ечишга кетадиган вақт; Тб - дастгоҳни бошқариш учун вақт; Тў - детални ўлчаш учун  сарфланадиган вақт; Тх  - ишчи ўринга хизмат кўрсатиладиган вақт; Тд - дам олиш учун бериладиган танаффуслар.

Ушбу фрезалаш операцияси учун ёрдамчи вақтни топамиз [3, 197 б.]: Тў.б. + Тқ.е. = 0,162 дақ; Тб = 0,07 дақ; Тў = 0,22 дақ.

Қўшимча вақтни тўғрилаш коэффициенти катта серияли ишлаб чиқариш шароитида  k=1,5 тенг  [3, 101 б.]. У ҳолда оператив вақт асосий ва ёрдамчи вақтлар йиғиндисидан иборат  [3, 102 б.]:

Серияли ишлаб чиқариш шароитида ишчи ўринга хизмат кўрсатиш ва дам олишга сарфланадиган умумий вақт қуйидагича олинади  [3, 102 б.]:

Ишлаб чиқаришга тайёрлаш вақти Тт = 9 дақ [3, 197 б]. Партиядаги деталлар сони - 500 дона. У ҳолда донавий калкуляцион вақт  [3, 102 б.],

020-токарлик операцияси учун донавий вақт меҳёрини ҳисоблаймиз.

Донавий калкуляцион вақт Тд.к.

бу ерда,

Ушбу токарлик операцияси учун ёрдамчи вақтни топамиз [3, 197 б.]: Тў.б. + Тқ.е. = 0,162 дақ; Тб = 0,06 дақ; Тў = 0,16 дақ.

Қўшимча вақтни тўғрилаш коэффициенти катта серияли ишлаб чиқариш шароитида  k=1,5 тенг  [3, 101 б.]. У ҳолда оператив вақт асосий ва ёрдамчи вақтлар йиғиндисидан иборат  [3, 102 б.]:

Серияли ишлаб чиқариш шароитида ишчи ўринга хизмат кўрсатиш ва дам олишга сарфланадиган умумий вақт қуйидагича олинади  [3, 102 б.]:

Ишлаб чиқаришга тайёрлаш вақти Тт = 7 дақ [3, 197 б]. Партиядаги деталлар сони - 500 дона. У ҳолда донавий калкуляцион вақт  [3, 102 б.],

| Умумий вақт меҳёри |
| --- |
| № опер. | Тa | Тв | k | Топер | Тоб+Тот | Тш.к. | Тп-з | n | Тш.к. |
|  |  | Ту.с.+Тз.о. | Тупр | Тиз |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 фрезалаш | 5,836 | 0,162 | 0,07 | 0,22 | 1,5 | 6,51 | 0,46 | 6,97 | 9 | 400 | 6,99 |
| 010 Пармалаш | 3,03 | 0,162 | 0,06 | 0,16 |  | 3,6 | 0,23 | 3,83 | 7 |  | 3,85 |
| ЖАМИ | 9,666 | 0,324 | 0,13 | 0,38 |  | 10,11 | 0,69 | 10,8 | 16 |  | 11,64 |

# 3. КОНСТРУКТОРЛИК ҚИСМ

## 3.1. Дастгоҳ мосламасини баёни ва хисоби

Мосламани лойихалашда, дастгохни ишчи қисми ва мослама махкамланадиган элементларини щлчамлари аниқланади; ишлов бериладиган детални базалаш назарий схемасидан; базаларни юзаларни аниқлик ва тозаликларидан келиб чиқиб,щрнатувчи элементларни тури ва щлчамларни ,уларни сони ва щз аро жойлашишлари аниқланади,базалаш хатоликлари топилиб бериган иш унумдорлигини ҳисобга олиниб мослама тури аниқланади.

Қисиш кучини таосир этиш нуқтаси ва йщналиши қабул қилиниб конструктив параметрлари щлчамлари ва кучни бериш манбаи аниқланади,мосламада заготовкани щрнатиш ва махкамлаш хатоликлари аниқлқнқди.

Бизга берилган деталимиз щз щқи атрофида айланувчи деталлар синфига кирганлиги сабабли деталимизга механик ишлов беришда уни мосламага щрнатишда стандарт призмага щрнатамиз.

Деталимизни силиндр қисми юзалари 8 квалитетдадир. Деталимизни  махкамлаш учун унга таянч  (қщзьалмас ва қщзьалувчи) қисиш кучи тасир қилади .Кесишдаги куч  П=2440         Ҳ  ташкил қилади.

Деталимиз диаметрлар фарқи борлиги учун унга планка (подушка) қалинлигини аниқлаймиз.

А;

бу ерда; К-1 детал маркази ва призмагача бщлган масофа,мм

К-2 деталнинг марказидан призмагача бщлган масофа,мм

Д=35 мм, Д= 28 мм,  бщлса

Демак;		А=К  = 9,9 мм.

У ҳолда призмалар орасидаги прокладга А=9,9 мм бщлиши керак.Базалаш хатолигини аниқлаймиз.

Деталимизни  нурчак остидаги призмадан қабул қиламиз .Шпонка  уяси чуқурлиги   Б=4 мм. Демак базалаш хатолиги қуйидаги фщрмуладан топилади;

=1,21;

Бизнинг ҳолат учун Д=35 мм,допуски =20 мкм, у ҳолда

= 0,242   мм.Бундай базалаш хатолиги 7,8 кв бщлади.

Вал ва шпонка уяси учун щқдошмаслигини аниқлаймиз.

Шпонка уяси зазорлар ҳисобига ёки девор щртасидаги масофага боьлиқ бщлиши мумкин щртадаги масофа 18А улар орасидаги масофаси 50 мм, Бурчак хатолиги қуйидаги фщрмула орқали ҳисобланади;

тг ;

бу ерда; С-шонка ва паз орасидаги зазор.

Л- призмалар орасидаги масофа.

Демак; тг=(18,035-17,965)/380=0,0002 мм. Бу эса механик талабларга тўғри келади.

Кесишдаги кучни ҳисоблаймиз.У ҳолда кесиш маромларидаги тасир этувчи кучларни ёзамиз					.П=2440 Ҳ, М=1120 Ҳм

Призмадаги ишқаланиш кучлари ф=0.01	([6]118-бет 4,1 жад)

демак қисиш кучуни топамиз ;

W=

Бу ерда:

М20 мм гайка, калитдаги тасир этаётган куч П=100Н

Л=12*Д=12*20=240 мм

р=9,19 мм метрик резба жадвалидан.[10]  530 бет.

;;тг=К=0,01
Винт   билан  қисишда   қисиш  кучини  хисоблаймиз.

W==15550 Н.

Калит билан щзаро алоқада

П=15550/2=7775   Н

Детал ва қисқич орасидаги ишқаланиш кучи

Т=П*ф=7775*0,15=1166,25 Н.

## 3.2. Дастгоҳ мосламасини аниқликка ҳисоблаш

Дастгох мосламмасини хатолигини қуйидаги формуладан фойдаланиб хисоблаш мумкин.

Бу ерда Ет – мослама деталларини ўрнатиш элементларини тайёрлаш ва йиғиш хатоликларини йиғиндиси, мм. Ет = (1/3…1,5) Sдет;

Ем.у – дастгохда ўрнатиш хатолиги.

Е тир – конструктив оралиқлар оқибатидаги, мм;

Еқийш – бошқарувчи элементларини тайёрлаш хатоликларидан келиб чиқувчи кесувчи асбобларини қийшайиши ёки силжиши хатолиги, мм;

Мосламада бошқарувчи элемент бўлмаганда Еқийш = 0 бўлади.

Мосламаларда аниқлик тавсифлари бўйича ишлов бериш мумкинлиги қуйидаги тенгсизлик бўйича текширилади.

Бу ерда δ – чизма бўйича берилган заготовкани  ишлов берилаётган юза ўлчамига рухсат этилган четланиши, мм;

К1 = 0,8-0,85 га тенг бўлган коэффицент;

Еб – хом-ашёни мосламада базалаш хатолиги, мм;

Ем – қисиш кучи таъсири остида мослама элементлари ва хом-ашёни деформацияга учрашидан келиб чиқадиган махкамлаш хатолиги, мм;

К2 = 0,6….1,0 га тенг бўлган коэффицент;

w – ишлов бериш хатолиги .

0,004≤0,28

Демак ишлов бериш мумкин.

## 3.3. Кесувчи асбобни  баёни ва хисоби

Деталимиз материали пўлат 3 қаттиқлиг НВ 229 бўлгани учун торецли фрезани лойиҳамиз.

Детал диаметри D=60 мм, ишлов беришда қолдирилган қуйим h=3 мм, суриш  s=0,6 мм/айл.  Фрезанинг эни В= 70 мм бунга мос диаметр  тишлар сони zˊ=10  ва бурчаги ω=36º

2. суриш қиймати  . бунда  деб кабул киламиз.

3. тешик диаметри.

4.  Энг яқин фреза диаметри  СТ СЭВ 201 – 75: D=100 мм фреза узунлиги L=70 мм

5. Фрезани якуний тишлар сони:

аниқ қиймати қабул қиламиз z=10

6. Фреза тишлар қадамини ҳисоблаймиз:

Айланма торец қадами

Бўйлама қадам ω=36º ctg36º

7. ГОСТ 9304 – 69 асосан юза тозаликлари, олдинги ва кетинги кескич лезвияси юзалари, келтирилган ўлчамдан четга чиқишлар;тана материали ва қаттиқ қотишма маркаси қўямиз.

3.4 Назорaт мосламасини хисоблаш ва лойихалаш.

Бизга берилган деталимиз ўз ўқи атрофида айланувчи деталлар  синфига кирганлиги ва детални  асосий юзаси цилиндр бўлганлиги сабабли  деталимизни  индикаторлар ёрдамида  назорaтдан ўтказамиз. Деталимизни марказий тешиклари орқали мослама марказига  ўрнатамиз. У ҳолда назорaт мосламасини хатолиги  ҳисобий катталиги қуйидагича бўлади.

∆=∆

Бу ерда ∆=0,005 мм –мослама ўрнатиш узелларини тайёрлашда чизиқли ўлчам бўйича хатолик;

∆2=0 узатиш қурилмаларининг систематик хатолиги;

∆=0  ўрнатиш хатолиги;

∆=0 текширилаётган детал ўлчов базасини ўрнатиш узел ишчи юзаси  билан мос тушгандаги ноаниқлик

∆=0,005 мм тасодифий хатолик,

∆= 0,001 мм  қолланилаётган ўлчаш услубий хатолик.

Булардан келиб чиқадики мослама хатолиги

∆=0,005=0,057 мм

Назорaт қилинаётгандаги  хатоликнинг ҳисобий  қиймати қуйидаги талабни қаноатлантириши керaк.

∆<<∆<< Т

Тк=0,08 мм  - бу ерда назорaт қилинаётган рухсат этилаётган  четланиш майдони

# 4. ИКТИСОДИЙ ҚИСМ

Цех бўлимларида технологик жараёнларни лойиҳалашда унинг самарадорлигини аниқлайдиган асосий кўрсаткич - бу ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархи ҳисобланади. Технологик жараёнларнинг бирон-бир операцияси учун қўшимча ностандарт қурилма, мослама механизм қўлланган ҳолда операциянинг технологик таннархини аниқлаш учун келтирилган сарф-харажатларни аниқлаш талаб этилади. Бунинг учун қуйидаги бошланғич маълумотлар зарур бўлади.

4.1. Йиллик ишлаб чиқариш дастури

"Вилка" деталининг йиллик ишлаб чиқариш дастури – N=10000 дона.

4.2. Асосий жамғармалар харажатлари

4.2.1.  Бино-иншоатлар қийматини аниқлаш

бу ерда,

1,3 – бино усти (қўшимча ҳажми)ни ҳисобга олувчи коэффициент;

Q_ум – бинонинг умумий майдони (ташқи ўлчам билан), Q_ум = 156 м^2 (5.4-бўлим);

hБ – бино баландлиги, hБ = 8,5 м;

qБ – бинонинг 1 м3 баҳоси, qБ = 9610 сўм

4.2.2. Дастгоҳ, жиҳоз ва асбоб-ускуналар қиймати.

а) Дастгоҳлар қиймати уларнинг сони, прейскурант баҳоси, транспорт харажатлари, монтаж ва созлаш харажатларидан келиб чиқиб ҳисобланади ва 4.1 жадвалга ёзилади.

| 4.1-жадвал |
| --- |
| № | Дастгоҳнинг номи | Модели | Қуввати | Нархи | Сони | Суммаси |
| 1 2 3 | Токарлик дастгоҳи Токарлик дастгоҳи Пармалаш дастгоҳи | 16К20Ф3 16К20Ф3 2Н125 | 7,5 7,5 4,5 | 25000000 25000000 15000000 | 1 1 1 | 25000000 25000000 15000000 |
|  | ЖАМИ: |  |  |  |  | 65000000 |

б) Асбоб ускуна ва мосламалар қиймати:

Уларнинг қиймати дастгоҳлар баланс қийматининг 15% га тенг деб олинади:

в) Ишлаб чиқариш инвентарлари қиймати:

Ишлаб чиқариш инвентарлари қиймати дастгоҳлар баланс қийматининг 1,5% га тенг деб олинади:

4.3 Асосий фондларнинг таркиби ва тузилиши

| 4.2-жадвал |
| --- |
| Кўрсаткичлар номи | Бошланғич (баланс) қиймат, сўм | Умумий амортизация меъёри, % | Йиллик амортизация миқдори, сўм |
| Бино-иншоатлар | 16565718 | 3,3% | 552190,6 |
| Дастгоҳлар | 65000000 | 10,0% | 6500000 |
| Асбоб-ускуналар, мосламалар | 9750000 | 20,0% | 1950000 |
| Ишлаб чиқариш инвентарлари | 975000 | 8,3% | 80925 |
| ЖАМИ | 92290718 | 10,2% | 9083115,6 |

Материал сарфи ҳисоби

Асосий ишлаб чиқариш учун зарур хом-ашё - заготовка учун сарф харажатлар қуйидагича ҳисобланади:

Ёрдамчи материал сарфи

4.4 Ишчиларнинг иш ҳақи фонди ҳисоби

Мукофот пули асосий ва ёрдамчи ишчилар учун ойлик иш ҳақининг мос равишда 35% ва 25% улушига тенг. Барча ишчилар учун ягона ижтимоий суғурта тўлови 25%.

Асосий ва ёрдамчи ишчилар сони 5-Ташкиллаш бўлимида ҳисобланган (қ. 5.3-бўлим).

бу ерда, Тс-5 разрядли ишчининг соатбай иш ҳақи, Тс=2860,27 сўм/соат;

Жами иш ҳақи: 3136762,78 сўм.

Жами мукофот пули: 1097866,97 сўм.

Жами ягона ижтимоий тўлов: 1097866,97 сўм.

Асосий ишчиларнинг жами иш ҳақи фонди: 5332496,72 сўм.

Ёрдамчи ишчиларни иш ҳақи:

| 4.3-жадвал |
| --- |
| № | Хизматчилар категорияси ва лавозими | Сони | Ойлик маоши, сўм | Йиллик иш ҳақи, сўм | Ягона ижтимоий суғурта тўлови, сўм | Йиллик мукофот пули |
| 1 | МТХ | 2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Бўлим бошлиғи | 1 | 1249365 | 14992380 | 3748095 | 2998476 |
| 1.2 | Катта уста | 1 | 864945 | 10379340 | 2594835 | 2075868 |
| 1.3 | Уста | 0 | 672735 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОИХ | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Омборчи | 1 | 672735 | 8072820 | 2018205 | 2018205 |
| 3 | КХХ | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Фаррош | 1 | 288315 | 3459780 | 864945 | 864945 |
|  | ЖАМИ | 4 |  | 36904320 | 9226080 | 7957494 |

Ёрдамчи ишчиларнинг жами иш ҳақи фонди: 54087894 сўм.

4.5 Жиҳозларни тутиш ва улардан фойдаланиш харажатларини аниқлаш

Дастгоҳларни эксплуатация учун сарф-харажатлар асосий ишчилар иш ҳақининг 150% га тенг деб олинади:

4.6 Умумий цех сарф-харажатларини аниқлаш

Цех сарф-харажатлар асосий ишчилар иш ҳақининг 120% ни ташкил қилади:

Умум корхона сарф-харажатлар барча ишчилар иш ҳақининг 90% ини ташкил қилади:

4.7 Тана деталининг  таннархи калкуляцияси

| 4.4-жадвал |
| --- |
| № | Сарф харажатлар | Бир дона махсулот учун, сўм | Йиллик дастур учун, минг сўм |
| 1 | Асосий материал сарфи, ташиш тайёрлаш харажатлари билан (чиқинди киритилмайди) | 8900 | 89000000 |
| 2 | Ёрдамчи материаллар сарфи, ташиш тайёрлаш харажатлари билан | 178 | 1780000 |
| 3 | Асосий ишчиларнинг иш ҳақи фонди (йиллик маош, мукофот ва ЯИТ билан бирга) | 533,25 | 5332496,72 |
| 4 | Ёрдамчи ишчиларнинг иш ҳақи фонди (йиллик маош, мукофот ва ЯИТ билан бирга) | 5408,79 | 54087894 |
| 5 | Дастгоҳларни тутиш билан боғлиқ харажатлар | 470,51 | 4705144,17 |
| 6 | Цех харажатлари | 376,41 | 3764115,34 |
| 7 | Умумий корхона харажатлари | 3603,7 | 36036974,5 |
| 8 | Ишлаб чиқаришдан ташқари харажатлар (умумий корхона харажатининг 0,5%) | 18,02 | 180184,87 |
| 9 | Маҳсулотнинг таннархи | 19488,68 | 194886809,6 |
| 10 | Маҳсулотнинг улгуржи баҳоси | 24000 | 224119831 |

Меҳнат унумдорлиги:

Корхонадаги меҳнат унумдорлигини ҳисоблашда қуйидаги оддий формуладан фойдаланамиз:

бу ерда, ЙМХ - корхонада ишлаб чиқарилган йиллик маҳсулот хажми, сўм;
АИ - ишлаб чиқаришда фаолият кўрсатаётган ишчилар сони, дона.

4.8 Лойиҳанинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш

Йиллик иқтисодий самарадорлик қуйидаги формула билан топилади:

бу ерда,
Кй – йиллик кирим, Кй= сўм;
Хй – йиллик сарф харажатлар, Хй= сўм;
Н_с – меъёрий самарадорлик коэффициенти, Н_с=0,1.

4.9 Капитал харажатларнинг қопланиш муддати

бу ерда, КХ-барча капитал харажатлар қиймати; ЙФ - йиллик фойда.

4.10 Техник иқтисодий кўрсаткичлар таҳлили

Корхонанинг амалдаги ва лойиҳанинг иқтисодий кўрсаткичлари таҳлили

| 4.5-жадвал |
| --- |
| № | Кўрсаткичлар | Қиёслаш | Фарқи |
|  |  | Корхона | Лойиҳа |  |
| 1 | Йиллик дастур, дона | 9000 | 10000 | 1000 |
| 2 | Корхонанинг фойдаси, минг сўм | 18900000 | 29233021 | 10333021 |
| 3 | Ишлаб чиқариш рентабеллиги, % | 9% | 19% | 10% |
| 4 | Асосий ишчиларнинг ҳақи, минг сўм | 5716917 | 5332497 | -384420 |
| 5 | Меҳнат унумдорлиги, минг сўм | 15161538 | 16240567 | 1079029 |
| 6 | Йиллик иқтисодий самарадорлик, минг сўм |  |  | 8100000 | 6821038 | -1278962 |
| 7 | Капитал харажатларнинг қопланиш муддати, йил | 5,8 | 4,2 | -1,6 |

# 5. Хаёт фаолияти хавфсизлиги қисми

Меҳнат ҳақидаги қонунлар Кодекси ишдаги зарарли вазиятларни бартараф қилиш, бахтсизлик ҳодисаларнинг олдини олиш ва иш ўринларни санитария-гигиеник жиҳатдан кўнгилдагидек бўлиши учун барча зарур чораларни кўришини маҳмурият зиммасига юкланади.

Деталини тайёрлаш жараёни: металл қирқиш, кесиш, пармалаш, очиш, териш дастгоҳларидан иборат, бундан ташқари:

- стандарт ва махсус металл қирқиш асбоблар ва мосламалар;

- тайёр деталларни ва загатовкаларни узатиб бериш учун конвейерлар;

- чириндиларни олиб чиқиш учун транспортёрлар;

- юкларни кўтариб ташиш учун кран-балкалар.

Жараёнда детал дастгоҳдан иккинчи дастгоҳга қўл ёки махсус қурилма орқали узатиб берилади.

Деталга ишлов бериш жараёни ГОСТ123-002-85 бўйича ишчилар меҳнатини хавфсизлик шароитларини инобатга олган ҳолда тузилган технологик жараён металл қирқиш дастгоҳларидан иборат бўлган ишлаб чиқариш тизимидир.

Дастгоҳлар мосланиб керакли кесувчи асбоблар билан таҳминланган. Бу дастгоҳлар универсал ва ярим автоматикдир. Жараёнда детал битта дастгоҳдан иккинчи дастгоҳга қўл ёки махсус қурилмада узатиб берилади. Бўлимда мавжуд бўлган хавфли моддалар СНиП – 93 нормативлар билан меҳёрланган.

Ишчи жойларни яхшилаш учун бўлимда иссиқ ва совуқ сув,ичимлик суви,дам олиш жойлари кўзда тутилган.

Технологик жараённи механизациялашдан ва автоматизациялашдан технологик жараённи механизациялашган ва автоматизациялашган меҳнат шароитини енгилаштиради. Меҳнат сиғими ва ёрдамчи вақт  ҳам камаяди. Шунинг учун загатовка цехда ва ташқаридан электро карралар ёрдамида ташилади. Осма кран ёрдамида дастгохлар монтаж ва демонтаж қилинади.

Қўланилган мосламалар иложи борича механизацияланган. Оғир юк ва дастгоҳларни кўчириш учун кранбалка қўланилади.

Корхонада бир нечта зарарли ва ҳавфли омиллар мавжуд. Зарарли омиллар биринчи механик ишлов беришдаги, яҳни кесиб ишлашдаги ажраладиган чанг, товуш, вибрациядир. Чанг одамнинг организмига кириб нафас олиш йўларини касаллантиради ва кўз пардасини ишдан чиқаради. Вибрация, яҳни тебраниш туфайли профессионал касалликлар пайдо бўлади. Чиқадиган товуш одамнинг миясига таҳсир этиб уни чарчатади ва маҳлум касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.Шуларни инобатга олган холда цехда вентилияция ва табиий ёруғлик билан таминланган,хавфли зўналарни барчаси атрофи ўралган.Ишлаб чиқариш участкаси асосий ва қўшимча корпуслардан иборат.

Асосий корпус-темир-бетон йиғма конструкциядан иборат,ёниб портлаш хавфлилиги бўйича “Д” категорияга киради. Корхонада ишчиларга махсус кийимлар, қўлқоплар, каскалар ва ачкилар берилади.

Бўлимда ўтиш ва транспорт

Бўлимда ўтиш ва транспортда ўтиш йўллари хам мавжуд, улар меҳёрга қараганда, йўллар – 2000 мм,  ўтиш жойлари ва дастгохдан  800 - 1200 мм тенг бўлишлари шарт. Уларни сони технологик жараён катта - кичиклигига қараб олинади. Одамни ўлчови 800 мм олинади. Одам ва станок орасидаги масофа 1500 мм қилиниб олинади.

Ишлаб чиқариш жойидаги ёритилиш тизими- Ёритилганлик нормаларига мос ҳолатда корхона учун ёритиш тизиминива табий ва суҳний ёритилиш олдинади.

Лойихаланаётган бўлимда табий ва суний ёруғлик кўзда тутилган.

Табиий ёритилиш ойнак ва фонарлар орқали бажарилади, ТЁК меҳёри 0,1-10% олинади. Суний ёритилиш эса газоразрядли лампалар орқали амалга оширилади. Бу люминесцентли лампалардир. Нормал иш шароитини таҳминлаш учун СНиП-4-79дан фойдаланиб хисоб китоб қилиналди.

Бўлимда талаб этилган меёрий ёруғлик ўртачани Е-300лк.га тенг.

Гигиеник талабларга асосан бита ишловчига маҳлум иншоатни хажми ва майдони белгиланади. Шунинг учун ҳар бир ишчига КМК бўйича 20 м2 майдон ва 80 м3 бино ҳажми ажратилган.

Ен = 300 лк – ёритилиш бўлиши керак.

S = 62 м2 - ёритиш майдони

К=1,6- коэффиценти

бу ерда

- пролетни эни ва узунлиги.  Нпр = Н-hc-hpm=8,6-0,1-0,8=7,7м -бино баландлиги;

Fл-нур оқими;   n = 0,41= коэффиценти:

;                  лампа (16 ёриткич)

Люминисцентли ёритгичлар шахмат тартибида жойлашган бўлади.

Авария холатини олдини олиш учун электр йўлларига авария ҳолдаги ёритилиш кўзда тутилиши керак.

СНиП11-4-79 бўйича лойихаланаётган иншоатни табиий ёритилганлиги, ёритиш тизими ва табиий ёритилганлик коэффицентини танлаш.

Бўлимни табиий ёруғлик учун бинонинг маҳлум жойларида ёритиш приёмлари мавжуд. Ёритилганлик табиий ёритилганлик коэффиценти билан таҳрифланади. Бу «С» коэффицентини СНиП-4-71 бўйича 0,9 деб қабул қиламиз.

Бўлимда ёруғлик ўтказадиган қабул майдонини қуйидагича топамиз.

бу ерда:

Sn-бўлим полини майдони;м2

Ln-меҳёрланган қиймат; KLO

K3-запас коэффиценти.

П0-ойнаклар ёруғлик таснифи

T0-ёруғлик ўтказувчанлик коэффиценти.

Шамоллатиш тизимини танлаш

Саноат корхоналарини лойихалаштиришдаги талаб этилган санитар қоидалари

Нормал меҳнат қилиши учун иш қилинадиган ҳоналардаги ҳавонинг таркиби атмосфера ҳавосига яқин бўлиши керак. Ҳаводаги зарали газлар иш жараёнида ҳосил бўллган буғ, чанглар киши организмига қаттиқ таҳсир қилади. Нафас сиқилад, юраг қаттиқ ура бошлайди.  Шунинг учун иш зонасидаги ҳавода бўлишига йўл қўйиладиган зарарли аралашмалар миқдорини нормал ҳолатда келтириш учун ҳавони янгилаб турадиган вентиляцилар қурилади. Вентиляция ишхонадаги ҳавода кислород ва бошқа газларнинг нормал  миқдорга шунингдек ҳаво ҳароратининг нормал даражага олиб келади.

Шунинг учун ГОСТ 12.1-006-88 бўйича ва СН247-81 асосланиб оптимал иқлимий шароитлар белгиланади:

Қишда t=14÷190; φ=40÷60%

`Ёзда: t=20÷22; φ=40÷60%

Ишлаб чиқариш бинолари учун умумий =аво алмашинувчанлик ққуйидагича аниқланади.

Qизб=Qоб+Qп+Qm=300000+20000+180000=500000

Lтр ва L вит –келаётган ва чиқиб кетаётган хаво қиймати.

tит ва tвим –келаётган ва чиқиб кетаётган ҳаво харорати

Lтр ва L вит  = м3/соат.

Электр хавфсизлиги

Ишлаб чиқариш корхоналарида электр токи тенг қўлланилади.

Шунинг учун электр хавфсизлигига катта эҳтибор бериш керак. Электр занжири одам танаси орқали уланиб қолса ёки одам занжирнинг икки нуқтасига тегиб кетса одамни ток уради.

8.1 ва 8.2 расмда ерган улаш ва нолга улаш химояси келтирилган.

| 1-Расм. Ерга улаш химоясини схемаси | 2- Расм. Нолга улаш химоясини схемаси |
| --- | --- |

3-расм. Дастгоҳларни ерга улаш схемаси

Ёнғин ҳавфсизлиги.

СНиП-2-81 га асосан лойихаланаётган иншоат ёнғин, портлаш, ёниб-портлаш, хавфлилиги бўйича «Д» категорияга киради.

Биринчи ўт ўчириш воситаларига бўлган эхтиёж.

Лойихаланган бўлимда ёнғин ўчириш шит ва бирламчи ўт ўчириш воситалари мавжут. Бунда 2 дона огнетушитель – ОХП-10, ва ОУ-5, 1 дона сувли идиш, 1та -қумли идиш, 2та пақир, 2та- лўм, 1та -болта, 2та -лопата, 1 - багор.

Ўтга қарши сув таҳминоти.

Лойихаланаётган цех бўлимда сувни йиғиш, ташиш сақлаш ва фойдаланиш мухандислик қурилмаси мавжуд. Бўлим ёнғин гидранти, сув ҳовузчаси шланглар билан таҳминланган.

Алоқа, ёнғин сигнализацияси

Ёнғин хавфсизлиги асосий шартларини таҳминлаш учун автоматик воситалар қўланилади. Бўлимда ПОСТ-1 хабар берувчи қурилма қўланилган 3 донадан иборат. 20м2 майдони назорат қила олиб, 700 С ишга бошлайди ва 0,1 секунтда хабар беради. Бундан ташқари DV-1 хабарлатгич схемаси қўланилган.

5.Расм.. DV-1 хабарлатгичнинг схемаси.

1 – хабарлатгичлар.

2 – қабул қилувчи ускуна.

3 – ёнғин пульти.

Хулоса

Диплом лойихасини бажариш жараёнида “Вилка” деталини заготовка ҳолатидан тайёр детал кўринишига келгунига қадар бўлган технологик маршрути, бунинг учун зарурий жиҳозлар, мосламалар, кесувчи асбоблар танланди ва лойиҳаланди.

Механик ишлов бериш учун қолдирилган қўйим миқдорлари аналитик ва жадваллар усулида ҳисобланди. Технологик жараён операциялари учун оптимал  кесиш маромлари аниқланди. Технологик бўлимда махсус дастгох мосламаси ва кесувчи асбоб лойиҳаланиб, мавжуд ишлов бериш шароити учун аниқликка текширилди. Аниқланган технологик вақт меъёрлари мавжуд ишлаб чиқариш шароити учун детални тайёрлаш вақтини тўғри бахолаш имконини беради.

Иқтисодий бўлимда  деталнинг тайёр бўлиш нархи, умумий ва қўшимча харажатлар, цех, дастгохлар ва технологик жараён учун зарурий ёрдамчи асбоб-ускуналар учун киритилган капитал маблағларнинг қопланиш муддати каби иқтисодий кўрсаткичлар аниқланди. Тузилган технологик жараённинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилди.

Диплом лойихаси натижалари бўйича шуни хулоса қилишим мумкинки, ўқиш давомида олган билимларим амалий  ва назарий жиҳатдан мустаҳкамланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

- Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта Махсус талим вазирлигининг 1998 йил 9 январ кунги “Кадрлар таёрлаш Миллий дастури талаблари асосида ўқув юртларида тарбиявий ишларини янада такомиллаштириш тўғирисида” ги 3-сонли буйруғи.

- Горбацевич А.Ф, Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроение. М.: Вқсшая школа, 1983-256с.

- Касилова А.Г, Мешеряков Р.К. Справочник технолога машинастроителя. Т–2, М.: Машиностроение, 1985-496с.

- Касилова А.Г, Мешеряков Р.К. Справочник технолога машинастроителя. Т–1, М.: Машиностроение, 1985-656с.

- Малов А.Н. Справочник технолога машиностроителя. Т–3,М.: Машинастроение,1972-568с.

- Горошкин А.К. Припособления для металлорежуших станков. Справочник – М.: Машиностроение 1979-303с.

- Нефёдов Н.А, Осипов К.А. Сборник задач и приьеров по резанию металлов и режушему инструменту–М.: Машинастроение, 1990–448с.

13. Омиров А, Қаюмов А. Машинасозлик технологияси. Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2003-379б.

# Text boxes

005

010

015

020

1

2

3